### LUDIG-TAKSKÄRM -265 g

Produkten överensstämmer med:

Del 1: Underlagstag

för icke sammanhängande taktäckning

PN-EN 13859 – 1 + A1:2008						CE10

TAKSKÄRM LUDIG

Försäkran om överensstämmelse nr 26/2010

Material: PP						gäller från och med 2010-12-01

| EGENSKAPER | METOD | ENHET | NOMINELLT VÄRDE | TOLERANS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min. | max. |
| Angivna bruksegenskaper hos produkten: |
| Längd | EN 1848-2 | [m] | 30 | -0 % | - |
| Bredd | EN 1848-2 | [m] | 1,5 | -0,5 % | +1,5 % |
| Rakhet | EN 1848-2 | - | Uppfyller kraven | - | - |
| Dimensionsstabilitet Dimension längs/tvärs | EN 1107-2 | [%] | - | -3/-1 | +3/+1 |
| Vikt | EN 1849-2 | [g/m2] | 265 | -15 % | +15 % |
| Angivna bruksegenskaper hos produkten: |
| Brännbarhetsklass | EN 1350-1 | [Klass] | F | - | - |
| Motstånd mot penetration före och efter åldring | EN 1928 A | [Klass] | W1 | - | - |
| Diffusionsekvivalent luftskiktstjocklek sd | EN ISO 12572/C | [m] | 0,01 | -0,005 | +0,005 |
| Draghållfasthet före åldring, längs/tvärs | EN 1231-1 A EN 13859-1 | [N/50mm] | 500/550 | -120/ -150 | +100/+200 |
| Töjning före åldring längs/tvärs | EN 12311-1 A EN 13859-1 | [%] | 60/80 | -20/-30 | +20/+30 |
| Rivstyrka längs/tvärs | EN 12310-1 EN 13859-1/B | [N] | 400/420 | -90/-90 | +90/+90 |
| Böjlighet | EN 1109 | [°C] | -25 | - | - |
| Draghållfasthet efter åldring, längs/tvärs | EN 12311-1 A EN 13859-1 | [N/50mm] | 400/480 | -70/-90 | +70/+70 |
| Töjning efter åldring längs/tvärs | EN 12311-1 A EN 13859-1 | [%] | 55/60 | -20/-20 | +20/+20 |

Användning: Som initialt skikt för försegling av taktäckningar på bär- och ströläkt (membran av initial läggning – MWK) i ventilerade och icke ventilerade tak med ventilerad taktäckning, samt som skikt som skyddar och distanserar   värmeisoleringen under taktäckningar som ligger på underlagstak i ventilerade tak. Dessutom som tätning för taktäckning som skarvas med underlagstak – under takplattor av till exempel skiffer, plåt, fibercement m.m. i ventilerade och icke ventilerade tak, samt som tätning för värmeisolerande plattor för fastsättning på taksparre, som tillverkas av till exempel av PIR, PUR m.m.

Tillverkaren kan inte garantera rätt funktion av produkten om den används för andra ändamål än de rekommenderade.

Det anmälda organet nr 1486

Isolering – Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej – Pracownia Badań Jakościowych [Centralt forsknings- och utvecklingscentrum för industri för byggnadsisolering – Laboratorium för kvalitativa undersökningar], Katowice, Polen.